## Slide 1: Вовед во компјутерски мрежи
Предавањата се изработени врз основа на слајдовите од J.F Kurose и K.W. Ross, Computer Networking: A Top Down Approach, 7th ed
Што е Интернет?
На работ и во јадрото на мрежата.
Пакети низ мрежата.
Протоколи, слоеви и услуги.
Напад на мрежата
Кратка историја на Интернет

## Slide 2: Вовед
Цели:
Да се воведе терминологијата и даде краток опис
Во длабочина и детали низ остатокот од предметот
пристап:
  Internet како пример мрежа
Преглед:
Што е Internet?
Што е протокол?
Мрежниот раб: домаќини, пристапна мрежа, физички медиуми
Мрежно јадро: пакети/кола, структура на Интернет
Перформанси: загуба, доцнење, пропусна моќ
Безбедност
Слоеви од протоколи, модели на услуги
Историја

## Slide 3: Содржина
  1.1 Што е Интернет?
  1.2 Мрежниот раб
    Крајни системи, пристапни мрежи, врски/линкови
  1.3 Мрежно јадро
    Пакети, кола, мрежна структура
  1.4 Доцнење, загуба, пропусна моќ во мрежите
  1.5 Слоеви од протоколи, модели на услуги
  1.6 Мрежите под напад: безбедност
  1.7 Историја

## Slide 4: Што е Internet: “од што се состои”
Билиони поврзани уреди:
  Домаќини = hosts = крајни системи
  На кои работат мрежни апликации
Комуникациски врски / линкови
  Оптика, парица, радио, сателит
  Пропусен опсег: bandwidth
Насочување пакети: препраќање пакети (парчиња податоци)
  Упатувачи/routers и преклопници/switches
жичани
врски
безжични
врски
упатувач
/ router
паметен
телефон
PC
сервер
лаптоп
Мобилна мрежа
глобален ИСП
регионален ИСП
домашна
мрежа
Мрежа на
институција
ИСП = ISP = Интернет сервис провајдер
Notes: 4
Transmission rate
Packets
Route/path
Example with truks

## Slide 5: “Забавни” уреди поврзани на Интернет
IP рамка за слики
http://www.ceiva.com/
Веб-тостер со временска прогноза
Интернет телефони
Интернет
фрижидер
Slingbox: гледање,
Оддалечена контрола на кабловска ТВ
Tweet-a-watt:
Преглед на потрошена енергија
Душек со
сензори за спиење
Notes: In 2015 there were about 5 billion devices connected to the Internet, and the number will reach 25 billion by 2020 [Gartner 2014].
It is estimated that in 2015 there were over 3.2 billion Internet users worldwide, approximately 40% of the world population [ITU 2015].

## Slide 6
Internet: “мрежа од мрежи”
  меѓуповрзани ISP
протоколите го контролираат испраќањето и примањето на пораки
  Пр., TCP, IP, HTTP, Skype, 802.11
Интернет стандарди
  RFC: Request for comments
  IETF: Internet Engineering Task Force
Што е Интернет: “од што се состои”
Мобилна мрежа
глобален ISP
регионален ISP
домашна
мрежа
мрежа на
институција
Notes: There are currently more than 7,000 RFCs

## Slide 7: Што е Интернет: услуги/сервиси
Инфраструктура која нуди услуги/сервиси на апликациите:
  Веб, VoIP, е-пошта, игри, e-трговија, социјални мрежи, …
Нуди програмабилни интерфејси на апликаците
  Крајни точки кои овозможуваат апликациите кои испраќаат и примаат да се “поврзат” на Интернет
  Нуди различни нивоа на услуги, слично на поштенските услуги
мобилна мрежа
глобален ISP
регионален ISP
домашна
мрежа
мрежа на
институција
Notes: Distributed apps
socket interface

## Slide 8: Што е протокол?
Социјални протоколи:
“колку е часот?”
“имам прашање”
запознавања
… се испраќаат специфични пораки
… се преземаат специфични акции при прием на порака, или друг настан
Мрежни протоколи:
Машини наместо луѓе
Сета комуникација во Интернет се води според протоколи
протоколите ги дефинираат форматот, редоследот на примање и праќање пораки помеѓу мрежните ентитети, и акциите кои се преземаат при прием/праќање на порака

## Slide 9
Социјален протокол наспроти протокол во
компјутерска мрежа:
П: други социјални протоколи?
Здраво
Здраво
Колку е
Часот?
2:00
TCP одговор
за врска
GET http://www.awl.com/kurose-ross
<датотека>
време
TCP барање
за врска
Што е протокол?

## Slide 10: Содржина
  1.1 Што е Интернет?
  1.2 Мрежниот раб
    Крајни системи, пристапни мрежи, врски/линкови
  1.3 Мрежно јадро
    Пакети, кола, мрежна структура
  1.4 Доцнење, загуба, пропусна моќ во мрежите
  1.5 Слоеви од протоколи, модели на услуги
  1.6 Мрежите под напад: безбедност
  1.7 Историја

## Slide 11: Мрежната структура од близу:
Мрежен раб / network edge:
  домаќини: клиенти и сервери
  Серверите често се во податочни центри
Пристапни/access мрежи, физички медиуми: жичани, безжични комуникациски линкови
Мрежно јадро/core:
  Меѓуповрзани упатувачи/routers
  Мрежа од мрежи
Мобилна мрежа
глобален ISP
регионален ISP
Домашна
мрежа
Мрежа на
институција
Notes: Google has 50-100 data centers, including about 15 large centers, each with more than 100,000 servers

## Slide 12: Пристапни мрежи и физички медиуми
П: Како да се поврзат крајните системи со рутерот на работ?
Резиденцијални пристапни мрежи
Мрежи за институционален пристап (училишта, компании)
Мобилни пристапни мрежи
Водете сметка за:
Пропусен опсег (битови во секунда) на пристапната мрежа?
Споделувана или специјализирана?
Notes: Home Access: DSL, Cable, FTTH, Dial-Up, and Satellite

## Slide 13: Пристапна мрежа: digital subscriber line (DSL)
ISP
централа
телефонска
мрежа
DSLAM
Пренос на глас и податоци
на различни фреквенции
преку посебна / dedicated линија
до централата
  Користење на постојна телефонска линија до DSLAM во централата
    Податоците преку DSL тел. линија одат на Интернет
    Гласот преку DSL тел. линија оди низ тел. мрежа
  < 2.5 Mbps нагорна/upstream брзина (типично < 1 Mbps)
  < 24 Mbps надолна/downstream брзина (типично < 10 Mbps)
DSL
модем
разделник
splitter
Мултиплексер
за DSL пристап
Notes: • A high-speed downstream channel, in the 50 kHz to 1 MHz band
• A medium-speed upstream channel, in the 4 kHz to 50 kHz band
• An ordinary two-way telephone channel, in the 0 to 4 kHz band

## Slide 14
Пристапна мрежа: кабловска
Кабловски
модем
разделник
…
Кабловски краен систем / headend
Канали
V
I
D
E
O
V
I
D
E
O
V
I
D
E
O
V
I
D
E
O
V
I
D
E
O
V
I
D
E
O
D
A
T
A
D
A
T
A
C
O
N
T
R
O
L
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Поделба по фреквенции: frequency division multiplexing:
Различни канали се пренесуваат во различни фреквенциски опсези
Notes: Shared broadcast medium

## Slide 15
ISP
Пренос на податоци и ТВ на различни фреквенции преку заедничка мрежа за
дистрибуција на кабловска
Кабловски модем
разделник
…
Кабловски краен систем
CMTS
Систем за терминирање на кабловски модеми (cable modem
termination system)
HFC: hybrid fiber coax - хибридна оптика и коаксијален кабел
  асиметрично: до 30Mbps downstream, 2 Mbps upstream
мрежа од кабли и оптика ги поврзува домовите со ISP router
  домовите споделуваат пристапна мрежа до кабловскиот краен систем
  За разлика од DSL каде секој има посебен пристап до централата
Пристапна мрежа: кабловска
Notes: fiber to the home (FTTH): AON / PON
Sattelite

## Slide 16
Пристапна мрежа: домашна мрежа
од/до краен систем или централа
Кабловски или DSL модем
router, firewall, NAT
жичан Ethernet (1 Gbps)
Безжична пристапна точка (54 Mbps)
Безжични уреди
Често комбинирани во едно

## Slide 17: Компаниска пристапна мрежа (Ethernet)
Се користи во компании, универзитети и слично
  10 Mbps, 100Mbps, 1Gbps, 10Gbps брзини на пренос
  Денес крајните системи обично се поврзани на Ethernet switch
Ethernet
switch
Институционални сервери за пошта и веб
институционален router
Институционален линк до
ISP (Internet)

## Slide 18: Безжични пристапни мрежи
Споделена безжична пристапна мрежа поврзува краен систем со упатувач/router
  Преку базна станица или пристапна точка
безжичен LAN:
  Во рамките на зграда (30m.)
  802.11b/g/n/ac (WiFi): 11, 54, 450, 1000 Mbps брзини на пренос
Регионален безжичен пристап
  Понуден од телеком оператор, 10ици км
  меѓу 1 и 10 Mbps
  3G, 4G: LTE
кон Internet
кон Internet

## Slide 19: Домаќин/Host: испраќа податочни пакети
Функција на испраќање:
Ја зема пораката од апликацијата
Ја дели во помали парчиња, пакети, со должина од L бита
Испраќа пакети кон пристапната мрежа со брзина на пренос R
  Брзина на пренос на линк, капацитет на линк, пропусен опсег на линк
R: брзина на пренос на линкот
домаќин
1
2
Два пакета,
секој по L бита
Доцнење при пренос на пакет
Време потребно да
се пренесе L-битен
пакет преку линкот
L (bits)
R (bits/sec)
=
=

## Slide 20: Физички медиум
Бит/bit: пропагира меѓу парови предавател/приемник
Физички линк: што лежи помеѓу предавател и приемник
Насочен медиум:
  Сигналите пропагираат низ цврсти медиуми: парица, оптика, коаксијален кабел
Ненасочен медиум:
  Сигналите слободно пропагираат, пр. радио
Уплетена парица / twisted pair (TP)
Две изолирани бакарни жици
  категорија 5: 100 Mbps, 1 Gbps Ethernet
  Категорија 6: 10Gbps
Notes: Unshielded twisted pair (UTP)

## Slide 21: Физички медиум: коаксијален, оптика
Коаксијален кабел:
Два концентрични проводника
двонасочен
широкопојасен:
  Повеќе канали на еден кабел
  HFC
Фибер оптички кабел:
Стаклено влакно низ кое минуваат светлосни пулсови, секој пулс е бит
Работа со големи брзини:
  Точка-точка пренос со голема брзина (пр. 10ици-100ици Gbps)
Мала рата на грешка:
  Оддалечени повторувачи
  Имун на електромагнетен шум
Notes: The Optical Carrier (OC) standard link speeds range from 51.8 Mbps to 39.8 Gbps; these specifications are often referred to as OC-n, where the link speed equals n 51.8 Mbps. Standards in use today include OC-1, OC-3, OC-12, OC-24, OC-48, OC-96, OC-192, OC-768

## Slide 22: Физички медиум: радио
Пренос на сигнал низ електромагнетниот спектар
Нема физичка “жица”
двонасочен
Влијание на околината во која пропагира:
  Рефлексија
  Попречување од објекти
  Интерференција
Типови на радио линкови:
Земјени микробранови
  пр. до 45 Mbps канали
LAN (пр., WiFi)
  54 Mbps
регионални (пр., мобилни)
  4G : ~ 10 Mbps
сателитски
  Kbps до 45Mbps канал (или повеќе помали канали)
  270 msec крај-крај доцнење
  Геосинхрони и во ниска орбита
Notes: low-earth orbiting (LEO) satellites

## Slide 23: Содржина
  1.1 Што е Интернет?
  1.2 Мрежниот раб
    Крајни системи, пристапни мрежи, врски/линкови
  1.3 Мрежно јадро
    Пакети, кола, мрежна структура
  1.4 Доцнење, загуба, пропусна моќ во мрежите
  1.5 Слоеви од протоколи, модели на услуги
  1.6 Мрежите под напад: безбедност
  1.7 Историја

## Slide 24: Мрежното јадро
Мрежа од меѓуповрзани упатувачи/routers
packet-switching: домаќините ги делат пораките од апликациите во пакети
  Препраќање пакети од еден кон следен router, преку линкови кои лежат на патеката од изворот до одредиштето
  Секој пакет се пренесува со полна брзина на линкот

## Slide 25: Packet-switching: запомни-и-прати
Потребни се L/R секунди за пренос (да излезе) L-битен пакет на линкот со брзина R bps
Запомни-и-прати / store and forward: целиот пакет мора да пристигне пред да биде пратен низ следниот линк
Пример со еден скок/hop:
L = 7.5 Mbits
R = 1.5 Mbps
Доцнење при пренос = 5 sec
Повеќе за доцнењето подоцна …
извор
R bps
одредиште
1
2
3
L бита
по пакет
R bps
Крај-крај доцнење = 2L/R (ако се претпостави нула пропагациско доцнење)
Notes: the general case of sending one packet from source to destination over a path consisting of N links each of rate R
Dend@to@end = N*L/R

## Slide 26: Packet Switching: доцнење поради чекање, загуба
A
B
C
R = 100 Mb/s
R = 1.5 Mb/s
D
E
Редица од пакети кои чекаат за излез на линк
Редици на чекање и загуба / queuing and loss:
Ако ратата на пристигање (во битови) е поголема од брзината на испраќање на линкот во даден временски период:
  Пакетите ќе се редат во редица на чекање
  Пакетите ќе бидат паднати (изгубени) ако се исполни меморијата (баферот)

## Slide 27: Две клучни функции на мрежното јадро
Препраќање/forwarding: преместување на пакетите од влезниот линк кон соодветен излезен линк
Упатување / рутирање / routing: одредување на патеката од изворот до одредиштето по која ќе одат пакетите
  Рутирачки алгоритми
Рутирачки алгоритам
Локална табела
заглавје
Излез
0100
0101
0111
1001
3
2
2
1
1
2
3
0111
Одредишна адреса во заглавјето на пакетот

## Slide 28: Алтернативно јадро: circuit switching
крај-крај ресурсите се алоцирани/резервирани за “повик” меѓу изворот и одредиштето:
На сликата секој линк има 4 кола/circuits.
  Еден повик го добива 2то коло во горниот линк и 1то во десниот.
Посветени/dedicated ресурси: нема споделување
  Налик на коло (гарантирани) перформанси
Сегментите се слободни ако не се користат од повикот (без споделување)
Се користи во традиционални телефонски мрежи
Notes: guaranteed constant rate

## Slide 29: Circuit switching: FDM наспроти TDM
FDM
фреквенција
време
TDM
фреквенција
време
4 корисници
Пример:
Notes: Two simple multiple access control techniques.
silent periods
Each mobile’s share of the bandwidth is divided into portions for the uplink and the downlink. Also, possibly, out of band signaling.
As we will see, used in AMPS, GSM, IS-54/136

## Slide 30: Packet switching наспроти circuit switching
пример:
1 Mb/s линк
Секој корисник:
  100 kb/s кога е “активен”
  активност 10% од времето
circuit-switching:
  10 корисници
packet switching:
  со 35 корисници, веројатноста > 10 да се активни едновремено е помала од .0004
Употребата на пакети овозможува повеќе корисници да ја користат мрежата!
N
корисници
1 Mbps линк
П: како е добиена вредноста 0.0004?
П: што се случува ако се > 35 корисници ?
…..
Notes: Σ i=7,11 choose(11,i)pi(1-p)11 - i.

## Slide 31
П: социјални аналогии на резервирани ресурси (circuit switching) наспроти алокација на барање / on-demand (packet-switching)?
Супер е за податоци кои доаѓаат во роеви / bursty data
  Споделување на ресурсите
  Поедноставно, без воспоставување повик
Можно е да има претеран застој: доцнење и загуба на пакети
  Потребни се протоколи за надежен пренос на податоци и контрола на застој
П: Како да се понуди однесување слично на коло?
  Потребна е гаранција на пропусен опсег за аудио-видео апликации
  Се уште нерешен проблем
Дали packet switching секогаш победува?
Packet switching наспроти circuit switching

## Slide 32: Структура на Интернет: мрежа од мрежи
Крајните системи се поврзуваат на Интернет преку пристапни ISPs (Internet Service Providers)
  Резиденцијални, компаниски и универзитетски ИСПа
Пристапните ИСПа треба да се меѓуповрзани
  Така што два домаќина може да разменуваат пакети
Крајната мрежа од мрежи е многу комплексна
  Нејзината еволуција е водена од економијата и национални правила и политики
Чекор по чекор пристап во описот на тековната структура на Интернет

## Slide 33: Структура на Интернет: мрежа од мрежи
П: како да се поврзат милиони пристапни ИСПа?
Пристапна мрежа
Пристапна мрежа
Пристапна мрежа
Пристапна мрежа
Пристапна мрежа
Пристапна мрежа
Пристапна мрежа
Пристапна мрежа
Пристапна мрежа
Пристапна мрежа
Пристапна мрежа
Пристапна мрежа
Пристапна мрежа
Пристапна мрежа
Пристапна мрежа
Пристапна мрежа
…
…
…
…
…
…

## Slide 34: Структура на Интернет: мрежа од мрежи
Опција: да се поврзе секој со секого?
Пристапна мрежа
Пристапна мрежа
…
…
…
…
…
…
…
…
Директно секој со секого поврзување не е скалабилно решение: O(N2) врски.
Пристапна мрежа
Пристапна мрежа
Пристапна мрежа
Пристапна мрежа
Пристапна мрежа
Пристапна мрежа
…
Пристапна мрежа
Пристапна мрежа
Пристапна мрежа
Пристапна мрежа
…
Пристапна мрежа
Пристапна мрежа
Пристапна мрежа
Пристапна мрежа
…

## Slide 35: Структура на Интернет: мрежа од мрежи
Пристапна мрежа
Пристапна мрежа
Пристапна мрежа
Пристапна мрежа
Пристапна мрежа
Пристапна мрежа
Пристапна мрежа
Пристапна мрежа
Пристапна мрежа
Пристапна мрежа
Пристапна мрежа
Пристапна мрежа
Пристапна мрежа
Пристапна мрежа
Пристапна мрежа
Пристапна мрежа
…
…
…
…
…
…
Опција: поврзување на секој пристапен ИСП со еден глобален транзитен ИСП?
Клиентски и провајдерски ISPs имаат трговски договори.
глобален ISP
Notes: global transit ISP

## Slide 36: Структура на Интернет: мрежа од мрежи
ISP C
ISP B
ISP A
Пристапна мрежа
Пристапна мрежа
Пристапна мрежа
Пристапна мрежа
Пристапна мрежа
Пристапна мрежа
Пристапна мрежа
Пристапна мрежа
Пристапна мрежа
Пристапна мрежа
Пристапна мрежа
Пристапна мрежа
Пристапна мрежа
Пристапна мрежа
Пристапна мрежа
…
…
…
…
…
…
Но ако еден глобален ISP е добар бизнис, тогаш ќе има и други на пазарот ….
Пристапна мрежа

## Slide 37: Структура на Интернет: мрежа од мрежи
ISP C
ISP B
ISP A
Пристапна мрежа
Пристапна мрежа
Пристапна мрежа
Пристапна мрежа
Пристапна мрежа
Пристапна мрежа
Пристапна мрежа
Пристапна мрежа
Пристапна мрежа
Пристапна мрежа
Пристапна мрежа
Пристапна мрежа
Пристапна мрежа
Пристапна мрежа
Пристапна мрежа
…
…
…
…
…
…
Пристапна мрежа
Но ако еден глобален ISP е добар бизнис, тогаш ќе има и други на пазарот …. кои треба да се поврзат меѓу себе
IXP
peering link
линк за размена
Internet exchange point
Точка за Интернет размена
IXP
Notes: A PoP is simply a group of one or more routers (at the same location) in the provider’s network where customer ISPs can connect into the provider ISP.
А third-party company can create an Internet Exchange Point (IXP), which is a meeting point where multiple ISPs can peer together

## Slide 38: Структура на Интернет: мрежа од мрежи
ISP C
ISP B
ISP A
Пристапна мрежа
Пристапна мрежа
Пристапна мрежа
Пристапна мрежа
Пристапна мрежа
Пристапна мрежа
Пристапна мрежа
Пристапна мрежа
Пристапна мрежа
Пристапна мрежа
Пристапна мрежа
Пристапна мрежа
…
…
…
…
…
…
Пристапна мрежа
IXP
IXP
Пристапна мрежа
Пристапна мрежа
Пристапна мрежа
Регионална мрежа
… може да се појават и регионални мрежи за да поврзат пристапни мрежи со ISPs
Notes: Any ISP (except for tier-1 ISPs) may choose to multi-home, that is, to connect to two or more provider ISPs

## Slide 39: Структура на Интернет: мрежа од мрежи
ISP C
ISP B
ISP A
Пристапна мрежа
Пристапна мрежа
Пристапна мрежа
Пристапна мрежа
Пристапна мрежа
Пристапна мрежа
Пристапна мрежа
Пристапна мрежа
Пристапна мрежа
Пристапна мрежа
Пристапна мрежа
Пристапна мрежа
…
…
…
…
…
…
Пристапна мрежа
IXP
IXP
Пристапна мрежа
Пристапна мрежа
Пристапна мрежа
Регионална мрежа
Мрежа на провајдер на содржина
… и мрежи на провајдери на содржина (пр., Google, Microsoft, Akamai) кои имаат свои мрежи за да ги донесат услугите поблиску до крајните корисници
Notes: The Google data centers are all interconnected via Google’s private TCP/IP network, which spans the entire globe but is nevertheless separate from the public Internet. Importantly, the Google private network only carries traffic to/from Google servers.

## Slide 40: Структура на Интернет: мрежа од мрежи
Во центарот: мал број на добро поврзани големи мрежи “tier-1” комерцијални ISPs (пр., Level 3, Sprint, AT&T, NTT), национално & интернационално покривање
  Мрежи на провајдери на содржини (пр., Google): приватни мрежи кои ги поврзуваат податочните центри со Интернет, често скокајќи ги ниво-1 и регионалните ISPs
IXP
IXP
IXP
Ниво 1 ISP
Ниво 1 ISP
Google
регионален ISP
регионален ISP
пристапен
ISP
пристапен
ISP
пристапен
ISP
пристапен
ISP
пристапен
ISP
пристапен
ISP
пристапен
ISP
пристапен
ISP

## Slide 41: Tier-1 ISP: пр., Sprint
…
од/кон клиенти
peering
од/кон backbone
…
…
…
…
POP: point-of-presence

## Slide 42: Содржина
  1.1 Што е Интернет?
  1.2 Мрежниот раб
    Крајни системи, пристапни мрежи, врски/линкови
  1.3 Мрежно јадро
    Пакети, кола, мрежна структура
  1.4 Доцнење, загуба, пропусна моќ во мрежите
  1.5 Слоеви од протоколи, модели на услуги
  1.6 Мрежите под напад: безбедност
  1.7 Историја

## Slide 43: Како се случува загуба и доцнење?
A
B
пакетите се редат во редица за чекање во баферите
брзината на доаѓање на пакети на линкот (привремено) го надминува капацитетот на линкот
Пакетите се редат, чекаат да дојдат на ред
Пакет кој се пренесува (доцнење)
Пакети кои чекаат (доцнење)
слободни бафери: за дојдовни пакети
паѓање (загуба) ако нема слободни бафери

## Slide 44: 4 извори на доцнење на пакет
dproc: обработка
Проверка за бит грешки
Одредување на излезен линк
Обично е < msec
dqueue: чекање
Време на чекање во редица кај излезниот линк
Зависи од нивото на застој
пропагација
обработка
редица
dnodal = dproc + dqueue + dtrans + dprop
A
B
пренос

## Slide 45
dtrans: трансмисиско доцнење:
L: должина на пакет (bits)
R: пропусен опсег на линкот (bps)
dtrans = L/R
dprop: пропагациско доцнење:
d: должина на физички линк
s: брзина на пропагација (~2x108 m/sec)
dprop = d/s
4 извори на доцнење на пакет
dtrans и dprop
се многу различни
пропагација
обработка
редица
dnodal = dproc + dqueue + dtrans + dprop
A
B
пренос
Notes: 45

## Slide 46: Аналогија со караван
колите “пропагираат” со 100 km/h
Потребни се 12 s да се наплати патарина (време на пренос на бит)
кола ~ бит; караван ~ пакет
П: колку време е потребно за караванот да се нареди пред втората патарина?
Време потребно целиот караван да помине низ патарина = 12*10 = 120 s
Време потребно последната кола да пропагира од 1ва до 2ра патарина: 100km/(100km/h)= 1 h
О: 62 минути
патарина
патарина
Караван
од 10 коли
100 km
100 km

## Slide 47: Аналогија со караван (продолжува)
Нека колите “пропагираат” со 1000 km/h
И нека е потребно 1 минута да се опслужи кола на патарина
П: Дали ќе пристигнат коли кај втората патарина пред сите коли да поминат на првата?
О: Да! По 7 минути, првата кола ќе пристигне кај втората патарина, а кај првата ќе има уште 3 коли
патарина
патарина
Караван
од 10 коли
100 km
100 km

## Slide 48: Доцнење во редица за чекање (повторно)
R: пропусен опсег на линк (bps)
L: должина на пакет (bits)
a: средна брзина на доаѓање на пакети
Интензитет на сообраќај
= La/R
La/R ~ 0: мало средно доцнење
La/R → 1: големо средно доцнење
La/R > 1: доаѓа повеќе “работа” од што може да се опслужи, средното доцнење е бесконечно!
Средно доцнење поради чекање
La/R ~ 0
La/R → 1

## Slide 49: “Реални” доцнења и патеки во Интернет
Како изгледаат реалните доцнења и загуби во Интернет?
traceroute програма: нуди мерење на доцнењето од изворот до сите точки по крај-крај Интернет патеката до одредиштето. За сите i:
  Испраќа 3 пакети кои ќе стигнат до точка i на патот кон одредиштето
  точка i ќе врати пакети на испраќачот
  Испраќачот го мери интервалот меѓу испраќањето и одговорот
3 probes
3 probes
3 probes

## Slide 50: “реални” Интернет доцнења и патеки
1 cs-gw (128.119.240.254) 1 ms 1 ms 2 ms
2 border1-rt-fa5-1-0.gw.umass.edu (128.119.3.145) 1 ms 1 ms 2 ms
3 cht-vbns.gw.umass.edu (128.119.3.130) 6 ms 5 ms 5 ms
4 jn1-at1-0-0-19.wor.vbns.net (204.147.132.129) 16 ms 11 ms 13 ms
5 jn1-so7-0-0-0.wae.vbns.net (204.147.136.136) 21 ms 18 ms 18 ms
6 abilene-vbns.abilene.ucaid.edu (198.32.11.9) 22 ms 18 ms 22 ms
7 nycm-wash.abilene.ucaid.edu (198.32.8.46) 22 ms 22 ms 22 ms
8 62.40.103.253 (62.40.103.253) 104 ms 109 ms 106 ms
9 de2-1.de1.de.geant.net (62.40.96.129) 109 ms 102 ms 104 ms
10 de.fr1.fr.geant.net (62.40.96.50) 113 ms 121 ms 114 ms
11 renater-gw.fr1.fr.geant.net (62.40.103.54) 112 ms 114 ms 112 ms
12 nio-n2.cssi.renater.fr (193.51.206.13) 111 ms 114 ms 116 ms
13 nice.cssi.renater.fr (195.220.98.102) 123 ms 125 ms 124 ms
14 r3t2-nice.cssi.renater.fr (195.220.98.110) 126 ms 126 ms 124 ms
15 eurecom-valbonne.r3t2.ft.net (193.48.50.54) 135 ms 128 ms 133 ms
16 194.214.211.25 (194.214.211.25) 126 ms 128 ms 126 ms
17 * * *
18 * * *
19 fantasia.eurecom.fr (193.55.113.142) 132 ms 128 ms 136 ms
traceroute: gaia.cs.umass.edu до www.eurecom.fr
3 мерења на доцнење од
gaia.cs.umass.edu до cs-gw.cs.umass.edu
* Значи нема одговор (изгубен пакет, нема одговор)
Транс-океански линк

## Slide 51: Загуба на пакети
редицата (баферот) има конечен капацитет
Ако пакет дојде кај полна редица ќе биде паднат (загубен)
Загубен пакет може да биде реемитуван од претходниот јазол, од изворниот краен систем, или да не биде реемитуван воопшто
A
B
Пакет кој се пренесува
Пакет кој ќе дојде кај полн бафер ќе биде загубен
бафер
(чекање)

## Slide 52: Пропусна моќ / Throughput
throughput: брзина (битови/временска единица) со која битовите се пренесуваат меѓу изворот и одредиштето
  инстантна: брзина во било кој момент
  средна: брзина во подолг временски период
Сервер со датотека од F бита
за праќање кон клиент
Капацитет на линк
Rs bps
Капацитет на линк
Rc bps
Сервер испраќа битови (проток) во цевка
цевката може да пренесува проток со брзина
Rs bits/sec)
цевката може да пренесува проток со брзина
Rc bits/sec)

## Slide 53: Пропусна моќ (продолжува)
Rs < Rc Која е средната крај-крај пропусна моќ?
Rs bits/sec
Rc bits/sec
Rs > Rc Која е средната крај-крај пропусна моќ?
Линк на крај-крај патеката кој ја ограничува крај-крај пропусната моќ
bottleneck –задушувачки линк
Rs bits/sec
Rc bits/sec

## Slide 54: Пропусна моќ: Интернет сценарио
10 врски (фер) споделуваат главен задушувачки линк со R bits/sec
Rs
Rs
Rs
Rc
Rc
Rc
R
по-врска крај-крај пропусна моќ: min(Rc,Rs,R/10)
Во пракса: Rc или Rs често е bottleneck
Notes: the constraining factor for throughput in today’s Internet is typically the access network.

## Slide 55: Содржина
  1.1 Што е Интернет?
  1.2 Мрежниот раб
    Крајни системи, пристапни мрежи, врски/линкови
  1.3 Мрежно јадро
    Пакети, кола, мрежна структура
  1.4 Доцнење, загуба, пропусна моќ во мрежите
  1.5 Слоеви од протоколи, модели на услуги
  1.6 Мрежите под напад: безбедност
  1.7 Историја

## Slide 56: “Слоеви” од протоколи
Мрежите се комплекси, со многу “делчиња” :
  Домаќини/hosts
  Упатувачи/routers
  Различни линкови
  Апликации
  Протоколи
  Хардвер
  Софтвер
Прашање:
Има ли надеж за организирана структура на мрежата?
…. или барем дискусија за мрежите?

## Slide 57: Организација на воздушен сообраќај
низа од чекори
карта (купување)
багаж (чекирање)
порта (влегување)
писта полетување
рутирање на авионот
карта (поплака)
багаж (преземање)
порта (излегување)
писта слетување
рутирање на авионот
рутирање на авионот

## Slide 58: Слоеви од функционалноста на воздушниот сообраќај
ticket (purchase)
baggage (check)
gates (load)
runway (takeoff)
airplane routing
Појдовен аеродром
Дојдовен аеродром
Меѓу контролни центри за контрола на воздушен сообраќај
airplane routing
airplane routing
ticket (complain)
baggage (claim
gates (unload)
runway (land)
airplane routing
карта
багаж
порта
полетување/слетување
рутирање на авионот
слоеви: секој слој имплементира услуга/сервис
  Преку негови внатрешни акции
  Се потпира на услугите понудени од слојот под него

## Slide 59: Зошто слоеви?
Работа со комплексни системи:
Експлицитна структура дозволува идентификација, дефинирање на однос помеѓу деловите на комплексниот систем
  слоевит референтен модел за дискусија
Модуларноста поддржува одржување и надградување на системот
  Промената на имплементација на услуга во слој е транспарентна за остатокот од системот
  пр., промена на процедура на порта нема ефект врз друг дел од системот
Слоевитоста може да биде штетна?
Notes: One potential drawback of layering is that one layer may duplicate lower-layer functionality
functionality at one layer may need information (for example, a timestamp value) that is present only in another layer;

## Slide 60: Internet свита од протоколи
апликациски: поддржани мрежни апликации
  FTP, SMTP, HTTP
транспортен: податочен пренос од процес до процес
  TCP, UDP
мрежен: рутирање на датаграми од извор до одредиште
  IP, рутирачки протоколи
податочен: податочен пренос меѓу два соседни мрежни елементи
  Ethernet, 802.111 (WiFi), PPP
физички: битови “на жица”
application
transport
network
link
physical

## Slide 61: ISO/OSI референтен модел
презентациски: апликациите може да го интерпретираат значењето на податоците, пр. шифрирање, компресија, кодирачки конвенции
сесиски: синхронизација, точки за проверка, враќање изгубени податоци
Internet свитата не ги имплементира овие слоеви!
  Овие услуги, ако се потребни, мора да се имплементираат во рамките на апликацијата
  Потребни ли се?
application
presentation
session
transport
network
link
physical

## Slide 62: Енкапсулација
извор
application
transport
network
link
physical
Ht
Hn
M
сегмент
Ht
датаграм
одредиште
application
transport
network
link
physical
Ht
Hn
Hl
M
Ht
Hn
M
Ht
M
M
network
link
physical
link
physical
Ht
Hn
Hl
M
Ht
Hn
M
Ht
Hn
M
Ht
Hn
Hl
M
router
switch
порака
M
Ht
M
Hn
рамка

## Slide 63: Содржина
  1.1 Што е Интернет?
  1.2 Мрежниот раб
    Крајни системи, пристапни мрежи, врски/линкови
  1.3 Мрежно јадро
    Пакети, кола, мрежна структура
  1.4 Доцнење, загуба, пропусна моќ во мрежите
  1.5 Слоеви од протоколи, модели на услуги
  1.6 Мрежите под напад: безбедност
  1.7 Историја

## Slide 64: Мрежна безбедност
Полето на мрежна безбедност:
  Како може да се нападнат компјутерски мрежи
  Како да се брани од напади
  Како да се дизајнираат архитектури кои се имуни на напади
Internet оригинално не е дизајниран да биде безбеден
  Оригинална визија: “група од корисници кои меѓусебно си веруваат и се поврзани со транспарентна мрежа” 
  Дизајнерите на Интернет протоколите мора да го решат проблемот
  Проблемот на безбедност се разгледува во сите слоеви!

## Slide 65: Лошите: ставаат malware во домаќини преку Internet
Malware може да дојде во домаќин преку:
  вирус: само-реплицирачка инфекција од примен извршен објект (пр., прикачена датотека од е-пошта)
  црв: само-реплицирачка инфекција од пасивен примен објект кој сам се извршува
spyware malware може да запишува настани од тастатура, посетени страници, и слично испраќајќи ги информациите кон колектор
инфициран домаќин може да биде вовлечен во botnet, кој се користи за spam или DDoS напади

## Slide 66
цел
Denial of Service (DoS): напаѓачите ги прават ресурсите (сервер, пропусен опсег) недостапни за легитимниот сообраќај преку преплавување на ресурсот со лажен сообраќај
1. Избери цел
2. Раздели во домаќини околу мрежата (види botnet)
3. Испраќај пакети до целта од компромитираните домаќини
Лошите: напаѓаат сервери и мрежна инфраструктура

## Slide 67: Лошите може да фаќаат пакети
фаќање“sniffing” на пакети:
  broadcast медиум (споделен Ethernet, безжична мрежа)
  Мрежен интерфејс кој ги чита/запишува сите пакети (пр. лозинки) кои доаѓаат до него - promiscuous
A
B
C
src:B dest:A payload
  Wireshark софтверот се користи како бесплатен packet-sniffer
Notes: cryptography.

## Slide 68: Лошите може да користат лажни адреси
IP лажирање/spoofing: испрати пакет со лажна изворна адреса
A
B
C
src:B dest:A payload
… многу повеќе за безбедност подоцна
Notes: end-point authentication

## Slide 69: Содржина
  1.1 Што е Интернет?
  1.2 Мрежниот раб
    Крајни системи, пристапни мрежи, врски/линкови
  1.3 Мрежно јадро
    Пакети, кола, мрежна структура
  1.4 Доцнење, загуба, пропусна моќ во мрежите
  1.5 Слоеви од протоколи, модели на услуги
  1.6 Мрежите под напад: безбедност
  1.7 Историја

## Slide 70: Историја на Internet
1961: Kleinrock – теорија на редици на чекање – ефикасност на packet-switching
1964: Baran - packet-switching во воени мрежи
1967: ARPAnet замислена од Advanced Research Projects Agency
1969: првиот ARPAnet јазол почнува со работа
1972:
  ARPAnet јавно демо
  NCP (Network Control Protocol) прв host-host протокол
  Прва програма за е-пошта
  ARPAnet има 15 јазли
1961-1972: рани принципи за packet-switching

## Slide 71
1970: ALOHAnet сателитска мрежа во Hawaii
1974: Cerf и Kahn – архитектура за поврзување мрежи
1976: Ethernet во Xerox PARC
доцни 70ти: затворени архитектури: DECnet, SNA, XNA
доцни 70ти: switching на пакети со фиксна должина (ATM предвесник)
1979: ARPAnet има 200 јазли
Принципи на Cerf и Kahn :
  Минимализам, автономија – без внатрешни промени за поврзување
  best effort модел на услуга
  Упатувачи без состојба
  Децентрализирана контрола
Дефиниција на денешната архитектура на Интернет
1972-1980: поврзување мрежи, нови и затворени мрежи
Историја на Internet

## Slide 72
1983: примена на TCP/IP
1982: дефинирање на smtp протоколот
1983: дефинирање на DNS протоколот
1985: дефинирање на FTP протоколот
1988: TCP контрола на застој
Нови национални мрежи: CSnet, BITnet, NSFnet, Minitel
100,000 домаќини поврзани во конфедерација од мрежи
1980-1990: нови протоколи, појава на многу мрежи
Историја на Internet

## Slide 73
рани 1990ти: ARPAnet не работи повеќе
1991: NSF ја крева забраната за комерцијална употреба на NSFnet (не работи од, 1995)
рани 1990ти: Web
  hypertext [Bush 1945, Nelson 1960ти]
  HTML, HTTP: Berners-Lee
  1994: Mosaic, подоцна Netscape
  доцни 1990ти: комерцијализација на Web
доцни 1990ти – 2000ти:
Повеќе апликации: инстант пораки, P2P споделување датотеки
Мрежна безбедност главен проблем
проценети 50 милиони домаќини, 100 милиони+ корисници
Главните линкови работат со брзини од Gbps
1990, 2000: комерцијализација, Web, нови апликации
Историја на Internet

## Slide 74
2005-денес
~5B уреди закачени на Интернет (2016)
  Паметни телефони и таблети
Агресивно ширење на широкопојасен пристап
Зголемено користење на безжичен пристап со голема брзина
Појава на социјални мрежи:
  Facebook: ~ 1 милјарда корисници
Сервис провајдерите (Google, Microsoft) креираат свои мрежи
  Го заобиколуваат Интернет, нудејќи инстант пристап до пребарување, видео содржина, е-пошта и слично
e-трговија, универзитети, компании со свои услуги во облакот (пр., Amazon EC2)
Историја на Internet

## Slide 75: Вовед: сумарно
покриен “тон” материјал!
Преглед на Internet
Што е протокол?
Мрежен раб, јадро, пристапни мрежи
  packet-switching наспроти circuit-switching
  Структура на Internet
перформанси: загуба, доцнење, пропусна моќ
Слоеви, модели на услуги
Безбедност
Историја
Сега имате:
Контекст, преглед, ”чувство” за мрежа
Следуваат повеќе детали за секој аспект!

## Slide 76
Дополнително

## Slide 77
Transport (TCP/UDP)
Network (IP)
Link (Ethernet)
Physical
application
(www browser,
email client)
application
OS
packet
capture
(pcap)
packet
analyzer
copy of all Ethernet frames sent/received