## Slide 1: Транспортен слој
Предавањата се изработени врз основа на слајдовите од J.F Kurose и K.W. Ross, Computer Networking: A Top Down Approach, 7th ed

## Slide 2: Транспортен слој
Цели:
Да се разберат услугите кои ги нуди транспортниот слој:
  Мултиплексирање, демултиплексирање
  Надежен пренос на податоци
  Контрола на проток
  Контрола на застој
Да се научат протоколите на транспортен слој:
  UDP: безконекциски пренос на податоци
  TCP: конекциски, надежен пренос на податоци
  TCP контрола на застој

## Slide 3: Содржина
3.1 Услуги на транспортен слој
3.2 Мултиплексирање и демултиплексирање
3.3 Безконекциски пренос: UDP
3.4 Принципи на надежен пренос на податоци
3.5 Конекциски пренос на податоци: TCP
  структура на сегмент
  надежен пренос на податоци
  контрола на проток
  управување со конекција
3.6 Принципи на контрола на застој
3.7 TCP контрола на застој

## Slide 4: Услуги и протоколи на транспортен слој
обезбедува логичка комуникација помеѓу процесите кои работат на различни хостови
транспортните протоколи работат во крајните системи
  испраќач: ги дели пораките од апликациски слој во сегменти, и истите ги праќа до мрежниот слој
  примач: ги составува сегментите во пораки и ги праќа до апликацискиот слој
Постојат повеќе транспортни протоколи:
  Интернет: TCP и UDP
application
transport
network
data link
physical
логички крај-крај пренос
application
transport
network
data link
physical

## Slide 5: Интернет протоколи на транспортен слој
надежна достава по редослед (TCP)
  контрола на застој
  контрола на проток
  воспоставување на врска
ненадежна достава, вон редослед: UDP
  Без многу додатни функционалности над “best-effort” IP
услуги кои не се нудат:
  загарантирано доцнење
  загарантиран пропусен опсег
application
transport
network
data link
physical
application
transport
network
data link
physical
network
data link
physical
network
data link
physical
network
data link
physical
network
data link
physical
network
data link
physical
network
data link
physical
network
data link
physical
Логички крај-крај пренос

## Slide 6: Содржина
3.1 Услуги на транспортен слој
3.2 Мултиплексирање и демултиплексирање
3.3 Безконекциски пренос: UDP
3.4 Принципи на надежен пренос на податоци
3.5 Конекциски пренос на податоци: TCP
  структура на сегмент
  надежен пренос на податоци
  контрола на проток
  управување со конекција
3.6 Принципи на контрола на застој
3.7 TCP контрола на застој

## Slide 7: Мултиплексирање/демултиплексирање
процес
сокет
Се користи заглавието за
примените сегменти да се пратат
до точниот сокет
Демултиплексирање кај примачот:
Податоците се добиваат од повеќе сокети (sockets), и се додава заглавие (подоцна се користи за демултиплексирање)
Мултиплексирање кај испраќачот:
transport
application
physical
link
network
P2
P1
transport
application
physical
link
network
P4
transport
application
physical
link
network
P3

## Slide 8: Како работи демултиплексирањето
Хостот добива IP датаграми
  Секој датаграм има изворна IP адреса, дестинациска IP адреса
  Секој датаграм содржи еден сегмент од транспортен слој
  Секој сегмент има изворен и дестинациски број на порта
Хостовите ја користат IP адресата и бројот на порта за да го достават сегментот до точниот сокет
source port #
dest port #
32 бита
Апликациски
податоци
(payload)
Останати полиња
TCP/UDP формат на сегмент

## Slide 9: Безконекциско демултиплексирање
DatagramSocket serverSocket = new DatagramSocket
(6428);
transport
application
physical
link
network
P3
transport
application
physical
link
network
P1
transport
application
physical
link
network
P4
DatagramSocket mySocket1 = new DatagramSocket (5775);
DatagramSocket mySocket2 = new DatagramSocket
(9157);
source port: 9157
dest port: 6428
source port: 6428
dest port: 9157
source port: ?
dest port: ?
source port: ?
dest port: ?

## Slide 10: Конекциско демултиплексирање
TCP сокет се идентификува со 4-рка:
  изворна IP адреса
  број на изворна порта
  дестинациска IP адреса
  број на дестинациска порта
демулт.: примачот ги користи сите четири вредности за да го пренесе сегментот до соодветниот сокет
Серверот може истовремено да поддржува повеќе TCP сокети:
  секој сокет се идентификува со четворката
Web серверите имаат различни сокети за секој клиент
  non-persistent HTTP има различни сокети за секое барање

## Slide 11: Конекциско демултиплексирање
transport
application
physical
link
network
P3
transport
application
physical
link
P4
transport
application
physical
link
network
P2
source IP,port: A,9157
dest IP, port: B,80
source IP,port: B,80
dest IP,port: A,9157
хост: IP адреса A
хост: IP адреса C
network
P6
P5
P3
source IP,port: C,5775
dest IP,port: B,80
source IP,port: C,9157
dest IP,port: B,80
три сегменти со дестинација со IP адреса: B,
и дестинациска порта: 80 се демултиплексираат во различни сокети
сервер: IP адреса B

## Slide 12: Конекциско демултиплексирање
transport
application
physical
link
network
P3
transport
application
physical
link
transport
application
physical
link
network
P2
source IP,port: A,9157
dest IP, port: B,80
source IP,port: B,80
dest IP,port: A,9157
хост: IP адреса A
хост: IP адреса C
сервер: IP адреса B
network
P3
source IP,port: C,5775
dest IP,port: B,80
source IP,port: C,9157
dest IP,port: B,80
P4
сервер со нишки

## Slide 13: Содржина
3.1 Услуги на транспортен слој
3.2 Мултиплексирање и демултиплексирање
3.3 Безконекциски пренос: UDP
3.4 Принципи на надежен пренос на податоци
3.5 Конекциски пренос на податоци: TCP
  структура на сегмент
  надежен пренос на податоци
  контрола на проток
  управување со конекција
3.6 Принципи на контрола на застој
3.7 TCP контрола на застој

## Slide 14: UDP: User Datagram Protocol [RFC 768]
“bare bones” Интернет транспортен протокол
“best effort” услуга, UDP сегментите може:
  да се загубат
  да се пренесат вон-редослед до протоколот од апликацискиот слој
безконекциски:
  нема воспоставување конекција помеѓу UDP праќач и примач
  Секој UDP сегмент е независен од другите
UDP се користи за:
  апликации за пренос на мултимедија (толерантни на загуба, осетливи на брзина)
  DNS
  SNMP
Надежен пренос со UDP?
  надежноста се вметнува во апликацискиот слој

## Slide 15: Заглавие на UDP сегмент
source port #
dest port #
32 bits
апликациски податоци
(payload)
UDP формат на сегмент
length
checksum
должина (во бајти), вклучувајќи го и заглавието
нема воспоставување на врска (се намалува доцнењето)
едноставен: нема состојба на врска кај примачот и испраќачот
мало заглавие
нема контрола на застој: UDP може да работи со посакуваната брзина
Зошто UDP?

## Slide 16: UDP checksum
испраќачот:
го третира сегментот (содржина + заглавие) како низа од 16 битни цели броеви
прави checksum: го собира (прв комплемент) збирот) на содржината на сегментот
испраќачот ја става checksum вредноста во UDP полето checksum
примачот:
ја пресметува вредноста на checksum на примениот сегмент
проверува дали соодветствува со вредноста во полето checksum:
  НЕ – детекција на грешка
  ДА – нема грешка
Цел: да се откријат “грешки” (пр. променети битови) во пренесениот сегмент

## Slide 17: Интернет checksum: пример
пример: собери два 16-битни цели броеви (integers)
1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0
1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1
1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0
1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
преносот се
додава
збир
checksum
Забелешка: кога се собираат броевите, преносот од најмногу значајниот бит треба да се додаде на резултатот
Notes: Kurose and Ross forgot to say anything about wrapping the carry and adding it to low order bit

## Slide 18: Содржина
3.1 Услуги на транспортен слој
3.2 Мултиплексирање и демултиплексирање
3.3 Безконекциски пренос: UDP
3.4 Принципи на надежен пренос на податоци
3.5 Конекциски пренос на податоци: TCP
  структура на сегмент
  надежен пренос на податоци
  контрола на проток
  управување со конекција
3.6 Принципи на контрола на застој
3.7 TCP контрола на застој

## Slide 19: Принципи на надежен податочен пренос (rdt)
Важен концепт кај транспортниот и податочниот слој
  меѓу 10-те најважни теми во компјутерски мрежи!
карактеристиките на ненадежниот канал ја одредуваат комплексноста на rdt протоколот

## Slide 20: Принципи на надежен податочен пренос (rdt)
карактеристиките на ненадежниот канал ја одредуваат комплексноста на rdt протоколот
Важен концепт кај транспортниот и податочниот слој
  меѓу 10-те најважни теми во компјутерски мрежи!

## Slide 21: Принципи на надежен податочен пренос (rdt)
карактеристиките на ненадежниот канал ја одредуваат комплексноста на rdt протоколот
Важен концепт кај транспортниот и податочниот слој
  меѓу 10-те најважни теми во компјутерски мрежи!

## Slide 22: Вовед во надежен податочен пренос (rdt)
Испраќач
Примач
rdt_send(): се повикува од апликацискиот слој
udt_send(): се повикува од rdt, пакетот се пренесува преку ненадажен канал до примачот
rdt_rcv(): се повикува кога пристигнува пакет кај примачот
deliver_data(): се повикува од rdt за испорака на податоците кон апликацискиот слој

## Slide 23: Вовед во надежен податочен пренос (rdt)
Ќе:
го надградуваме испраќачот и примачот кои користат надежен податочен протокол за пренос на податоци - reliable data transfer protocol (rdt)
разгледаме пренос на податоци во една насока
  каде контролните податоци ќе бидат двонасочни!
користиме конечни автомати / finite state machines (FSM) за да ги опишеме испраќачот и примачот
состојба
1
состојба
2
настан кој предизвикува промена на состојба
акции кои се превземаат при промена на состојба
состојба: кога е во оваа состојба/state наредната состојба е одредена од следниот настан
настан
акции

## Slide 24: rdt1.0: надежен пренос преку надежен канал
Каналот за комуникација е надежен
  нема бит грешки
  нема губење на пакети
посебни FSMs за испраќачот, примачот:
  испраќачот испраќа податоци по надежен канал
  примачот прима податоци по надежен канал
Чека
повик од
горе
packet = make_pkt(data)
udt_send(packet)
rdt_send(data)
extract (packet,data)
deliver_data(data)
Чека
повик од долу
rdt_rcv(packet)
испраќач
примач

## Slide 25: rdt2.0: канал со бит грешка
каналот може да ги промени битовите во пакетот
  се користи checksum за детекција на грешки
како да се справиме со грешките:
  потврди - acknowledgements (ACKs): примачот експлицитно му кажува на испраќачот дека пакетот е примен без грешка
  негативни потврди - negative acknowledgements (NAKs): примачот експлицитно му кажува на испраќачот дека настанала грешка во пакетот
  испраќачот го препраќа пакетот по примање на NAK
нов механизам во rdt2.0 (дополнување на rdt1.0):
  детекција на грешка
  повратна информација: контролни пораки (ACK,NAK) од примачот кон испраќачот

## Slide 26: rdt2.0: FSM репрезентација
Чека
повик од
горе
sndpkt = make_pkt(data, checksum)
udt_send(sndpkt)
extract(rcvpkt,data)
deliver_data(data)
udt_send(ACK)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
notcorrupt(rcvpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) && isACK(rcvpkt)
udt_send(sndpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
isNAK(rcvpkt)
udt_send(NAK)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
corrupt(rcvpkt)
Чека ACK или NAK
Чека повик од
доле
испраќач
примач
rdt_send(data)
L

## Slide 27: rdt2.0: сценарио без грешки
Чека
повик од
горе
snkpkt = make_pkt(data, checksum)
udt_send(sndpkt)
extract(rcvpkt,data)
deliver_data(data)
udt_send(ACK)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
notcorrupt(rcvpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) && isACK(rcvpkt)
udt_send(sndpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
isNAK(rcvpkt)
udt_send(NAK)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
corrupt(rcvpkt)
Чека ACK или NAK
Чека
повик од
доле
rdt_send(data)
L

## Slide 28: rdt2.0: сценарио со грешки
Чека
повик од
горе
snkpkt = make_pkt(data, checksum)
udt_send(sndpkt)
extract(rcvpkt,data)
deliver_data(data)
udt_send(ACK)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
notcorrupt(rcvpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) && isACK(rcvpkt)
udt_send(sndpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
isNAK(rcvpkt)
udt_send(NAK)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
corrupt(rcvpkt)
Чека ACK или NAK
Чека
повик од
доле
rdt_send(data)
L

## Slide 29: rdt2.0 има голема маана!
што ако се оштети ACK/NAK?
испраќачот не знае што се случило кај примачот!
не може само да препрати: можни дупликати
справување со дупликати:
испраќачот го препраќа пакетот ако е оштетен/corrupted ACK/NAK
испраќачот додава секвентен број на секој пакет
примачот го отфрла дупликатот (не го пренесува нагоре)
stop and wait
испраќачот праќа еден пакет, потоа чека одговор од примачот

## Slide 30: rdt2.1: испраќач, оштетени ACK/NAKs
Чека повик 0 од горе
sndpkt = make_pkt(0, data, checksum)
udt_send(sndpkt)
rdt_send(data)
Чека ACK или NAK 0
udt_send(sndpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
( corrupt(rcvpkt) ||
isNAK(rcvpkt) )
sndpkt = make_pkt(1, data, checksum)
udt_send(sndpkt)
rdt_send(data)
rdt_rcv(rcvpkt)
&& notcorrupt(rcvpkt)
&& isACK(rcvpkt)
udt_send(sndpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
( corrupt(rcvpkt) ||
isNAK(rcvpkt) )
rdt_rcv(rcvpkt)
&& notcorrupt(rcvpkt)
&& isACK(rcvpkt)
Чека повик
1 од горе
Чека ACK или NAK 1
L
L

## Slide 31: rdt2.1: примач, оштетени ACK/NAKs
Чека
0 од долу
sndpkt = make_pkt(NAK, chksum)
udt_send(sndpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
not corrupt(rcvpkt) &&
has_seq0(rcvpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) && notcorrupt(rcvpkt)
&& has_seq1(rcvpkt)
extract(rcvpkt,data)
deliver_data(data)
sndpkt = make_pkt(ACK, chksum)
udt_send(sndpkt)
Чека 1 од
долу
rdt_rcv(rcvpkt) && notcorrupt(rcvpkt)
&& has_seq0(rcvpkt)
extract(rcvpkt,data)
deliver_data(data)
sndpkt = make_pkt(ACK, chksum)
udt_send(sndpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) && corrupt(rcvpkt)
sndpkt = make_pkt(ACK, chksum)
udt_send(sndpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
not corrupt(rcvpkt) &&
has_seq1(rcvpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) && corrupt(rcvpkt)
sndpkt = make_pkt(ACK, chksum)
udt_send(sndpkt)
sndpkt = make_pkt(NAK, chksum)
udt_send(sndpkt)

## Slide 32: rdt2.1: дискусија
испраќачот:
додава секв. бр. на пакетот
дали два секв. броеви (0,1) се доволни? Зошто?
мора да провери дали примениот ACK/NAK е оштетен
двојно повеќе состојби
  во состојбата мора да се „памти“ дали „очекуваниот“ пакет треба да има секвентен број 0 или 1
примачот:
мора да провери дали примениот пакет е дупликат
  состојбата покажува дали 0 или 1 е очекуваниот секв. бр.
забелешка: примачот не може да знае дали неговиот последен ACK/NAK успешно ги примил испраќачот

## Slide 33: rdt2.2: протокол без NAK
иста функционалност како rdt2.1, користи само ACKs
наместо NAK, примачот испраќа ACK за последниот успешно примен пакет
  примачот мора експлицитно да го вклучи секв. број на пакетот за кој испраќа ACK
двојни ACK кај испраќачот значат исто како и примање NAK во rdt2.1: повторно испраќање на тековниот пакет

## Slide 34: rdt2.2: фрагменти кај испраќач и примач
Го чека 0
од горе
sndpkt = make_pkt(0, data, checksum)
udt_send(sndpkt)
rdt_send(data)
udt_send(sndpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
( corrupt(rcvpkt) ||
isACK(rcvpkt,1) )
rdt_rcv(rcvpkt)
&& notcorrupt(rcvpkt)
&& isACK(rcvpkt,0)
Го чека
ACK 0
FSM
фрагмент кај
испраќач
rdt_rcv(rcvpkt) && notcorrupt(rcvpkt)
&& has_seq1(rcvpkt)
extract(rcvpkt,data)
deliver_data(data)
sndpkt = make_pkt(ACK1, chksum)
udt_send(sndpkt)
Го чека
0 од долу
rdt_rcv(rcvpkt) &&
(corrupt(rcvpkt) ||
has_seq1(rcvpkt))
sndpkt = make_pkt(ACK1, chksum)
udt_send(sndpkt)
FSM фрагмент кај
примач
L

## Slide 35: rdt3.0: канали со грешки и губење на пакети
нова претпоставка: пакетите (податочни, ACKs) може да се изгубат низ каналот
  checksum, секв. #, ACKs и препраќањата ќе бидат од корист … сепак, ова не е доволно
пристап: испраќачот чека „разумно“ време за ACK
го препраќа пакетот ако не добие ACK во одреденото време
ако пакетот (или ACK) е задоцнет (не е загубен):
  препраќањето ќе биде дупликат, но секв. броеви го решаваат овој проблем
  примачот мора да го наведе секв # на пакетот за кој праќа ACK
потребен е бројач кој брои надолу / одбројува
  претставува изминато време

## Slide 36: rdt3.0 испраќач
sndpkt = make_pkt(0, data, checksum)
udt_send(sndpkt)
start_timer
rdt_send(data)
Чека ACK0
rdt_rcv(rcvpkt) &&
( corrupt(rcvpkt) ||
isACK(rcvpkt,1) )
Го чека
1 од
горе
sndpkt = make_pkt(1, data, checksum)
udt_send(sndpkt)
start_timer
rdt_send(data)
rdt_rcv(rcvpkt)
&& notcorrupt(rcvpkt)
&& isACK(rcvpkt,0)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
( corrupt(rcvpkt) ||
isACK(rcvpkt,0) )
rdt_rcv(rcvpkt)
&& notcorrupt(rcvpkt)
&& isACK(rcvpkt,1)
stop_timer
stop_timer
udt_send(sndpkt)
start_timer
timeout
udt_send(sndpkt)
start_timer
timeout
rdt_rcv(rcvpkt)
Го чека
0 од
горе
Чека ACK1
L
rdt_rcv(rcvpkt)
L
L
L

## Slide 37: rdt3.0 во акција
испраќач
примач
прима pkt1
прима pkt0
прати ack0
прати ack1
праќа ack0
прима ack0
праќа pkt0
праќа pkt1
прима ack1
праќа pkt0
прима pkt0
pkt0
pkt0
pkt1
ack1
ack0
ack0
(a) без загуба
испраќач
примач
прима pkt1
прима pkt0
праќа ack0
праќа ack1
праќа ack0
прима ack0
праќа pkt0
праќа pkt1
прима ack1
праќа pkt0
прима pkt0
pkt0
pkt0
ack1
ack0
ack0
(b) загуба на пакет
pkt1
X
загуба
pkt1
Истечено време
time-out
препраќа pkt1

## Slide 38: rdt3.0 во акција
прима pkt1
праќа ack1
(детекција на дупликат)
pkt1
испраќач
примач
прима pkt1
прима pkt0
праќа ack0
праќа ack1
праќа ack0
прима ack0
праќа pkt0
праќа pkt1
прима ack1
праќа pkt0
прима pkt0
pkt0
pkt0
ack1
ack0
ack0
(c) Загуба на ACK
ack1
X
loss
pkt1
time-out
препраќа pkt1
прима pkt1
праќа ack1
(дет. на дупликат)
pkt1
испраќач
примач
прима pkt1
праќа ack0
прима ack0
праќа pkt1
праќа pkt0
прима pkt0
pkt0
ack0
(d) предвремен time-out/ задоцнет ACK
pkt1
time-out
препраќа pkt1
ack1
праќа ack1
праќа pkt0
прима ack1
pkt0
ack1
ack0
праќа pkt0
прима ack1
pkt0
прима pkt0
прати ack0
ack0
прима pkt0
праќа ack0
(дет. на дупликат)

## Slide 39: Проточни протоколи
проточност: испраќачот овозможува последователни, “in-flight”, сè уште непотврдени пакети
  опсегот на секв. бр. мора да се зголеми
  баферирање кај праќачот и/или кај примачот
има две генерички форми на проточни протоколи: go-Back-N, selective repeat

## Slide 40: Проточни протоколи: споредба
Go-back-N:
испраќачот може да има најмногу N пакети во цевката кои не се потврдени
примачот испраќа само кумулативни ack
  не потврдува пакет ако има дупка во секв. бр.
испраќачот има одбројувач/тајмер за најстариот непотврден пакет
  кога ќе истече тајмерот, ги препраќа сите непотврдени пакети
Selective Repeat:
испраќачот може да има најмногу N пакети во цевката кои не се потврдени
примачот испраќа индувидуална потврда (ack) за секој пакет
испраќачот има тајмер за секој непотврден пакет
  кога ќе истече времето, го препраќа само непотврдениот пакет

## Slide 41: Go-Back-N: испраќач
k-битен секв. бр. во заглавието на пакетот
„прозорец“ (“window”) може да содржи најмногу N, последоватени непотврдени пакети
ACK(n): ги потврдува сите пакети до секв.бр. n (вклучувајќи го и пакетот со секв. бр. n - “кумулативен ACK”
  Може да прими дупликат ACKs (види примач)
Тајмер за најстариот непотврден (in-flight) пакет
timeout(n): се препраќа пакетот n и сите пакети со поголем секв. бр. во прозорецот

## Slide 42: Go-Back-N: примач
ACK-only: секогаш испраќа ACK за успешно примен пакет со најголем редоследен секвентен број
  Може да генерира дупликат ACKи
  Треба да го памти само секв. бр. на следниот редоследен пакет
пакет кој не е во редослед:
  Се отфрла (не се баферира): нема баферирање кај примачот!
  Примачот повторно го потврдува пакетот со најголем редоследен секв. бр.

## Slide 43: GBN во акција
праќа pkt0
праќа pkt1
праќа pkt2
праќа pkt3
(чека)
испраќач
примач
прима pkt0, праќа ack0
прима pkt1, праќа ack1
прима pkt3, го отфрла,
(пре)праќа ack1
прима ack0, праќа pkt4
прима ack1, праќа pkt5
pkt 2 time-out
праќа pkt2
праќа pkt3
праќа pkt4
праќа pkt5
X
загуба
прима pkt4, го отфрла,
(re)праќа ack1
прима pkt5, го отфрла,
(re)праќа ack1
прима pkt2, праќа ack2
прима pkt3, праќа ack3
прима pkt4, праќа ack4
прима pkt5, праќа ack5
Го игнорира дупликат ACK
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Прозорец кај испраќачот
(N=4)
0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 1 2 3 4 5 6 7 8

## Slide 44: Selective repeat
Примачот индивидуално ги потврдува сите успешно примени пакети
  Ги баферира пакетите по потреба, за евентуално да ги препрати по редослед до соодветниот протокол од апликацискиот слој
Испраќачот ги препраќа само пакетите за кои не добил ACK
  Испраќачот стартува тајмер за секој непотврден пакет
Испраќачки прозорец
  N последователни секв. броеви
  Непотврдените пакети ги ограничуваат секв. броеви на пратените пакети

## Slide 45: Selective repeat: прозорци кај испраќач и примач

## Slide 46: Selective repeat
Податоци од горен слој:
Ако наредниот слободен секв. бр. е во прозорецот, испрати го пакетот
timeout(n):
Повторно го испраќа пакетот n, го рестартира тајмерот
ACK(n) во [sendbase,sendbase+N]:
Обележи го пакет n како примен
Ако n е најмалиот непотврден пакет, помести го прозорецот до наредниот непотврден секв. бр.
испраќач
пакет n во [rcvbase, rcvbase+N-1]
прати ACK(n)
Не е во редослед: бафер
Во редослед: испорачај (како и сите баферирани пакети кои се во редослед), го поместува прозорецот до наредниот пакет кој треба да го прими
пакет n во [rcvbase-N,rcvbase-1]
ACK(n)
Во спротивно:
игнорирај
примач

## Slide 47: Selective repeat во акција
праќа pkt0
праќа pkt1
праќа pkt2
праќа pkt3
(чека)
испраќач
примач
прима pkt0, праќа ack0
прима pkt1, праќа ack1
прима pkt3, баферира,
праќа ack3
прима ack0, праќа pkt4
прима ack1, праќа pkt5
time-out за pkt 2
праќа pkt2
X
загуба
прима pkt4, баферира,
праќа ack4
прима pkt5, баферира,
праќа ack5
прима pkt2; испорачај pkt2,
pkt3, pkt4, pkt5; праќа ack2
Запамти дека пристигнал ack3
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Прозорец кај испраќач (N=4)
0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Запамти дека пристигнал ack4
Запамти дека пристигнал ack5
П: Што ќе се случи кога ќе пристигне ack2?

## Slide 48: Selective repeat: дилема
пример:
секв.бр.: 0, 1, 2, 3
Големина на прозорец=3
Прозорец кај примач
Прозорец кај испраќач
0 1 2 3 0 1 2
0 1 2 3 0 1 2
0 1 2 3 0 1 2
pkt0
pkt1
pkt2
0 1 2 3 0 1 2
pkt0
time-out
препраќа pkt0
0 1 2 3 0 1 2
0 1 2 3 0 1 2
0 1 2 3 0 1 2
X
X
X
Ќе го прифати пакетот
со секв. бр. 0
(b) упс!
0 1 2 3 0 1 2
0 1 2 3 0 1 2
0 1 2 3 0 1 2
pkt0
pkt1
pkt2
0 1 2 3 0 1 2
pkt0
0 1 2 3 0 1 2
0 1 2 3 0 1 2
0 1 2 3 0 1 2
X
Ќе го прифати пакетот
со секв. бр. 0
0 1 2 3 0 1 2
pkt3
(a) Нема проблем
Примачот не ја знае состојбата кај испраќачот.
Неговото однесување е идентично во двата случаи!
Нешто не е во ред!
Примачот не ги разликува двете сценарија!
Податоците кои се дупликат се примаат како нови во сценариото под (b)
П: која е врската помеѓу опсегот на секвентни броеви и големината на прозорецот за да се избегне проблемот во (b)?

## Slide 49: Содржина
3.1 Услуги на транспортен слој
3.2 Мултиплексирање и демултиплексирање
3.3 Безконекциски пренос: UDP
3.4 Принципи на надежен пренос на податоци
3.5 Конекциски пренос на податоци: TCP
  структура на сегмент
  надежен пренос на податоци
  контрола на проток
  управување со конекција
3.6 Принципи на контрола на застој
3.7 TCP контрола на застој

## Slide 50: Преглед на TCP: RFCs: 793,1122,1323, 2018, 2581
full duplex (истовремено во две насоки):
  двонасочен проток на податоци во една конекција
  MSS: maximum segment size (максимална големина на сегмент)
Конекциски ориентиран:
  ракување (размена на контролни пораки) се иниц. состојбата кај испраќачот и примачот пред да почне размената на податоци
Контрола на проток:
  Брз испраќач, бавен примач
Крај-со-крај:
  Еден испраќач, еден примач
надежен, редоследен проток на бајти:
  нема граница на пораки - “message boundaries”
проточен:
  Контролата на застој и проток кај TCP ја одредуваат големината на прозорецот

## Slide 51: Структура на TCP сегмент
source port #
dest port #
32 бити
Апликациски податоци
(променлива големина)
sequence number
acknowledgement number
receive window
Urg data pointer
checksum
F
S
R
P
A
U
head
len
not
used
options (променлива големина)
URG: итни податоци
(генер. не се користи)
ACK: валиден број
на ACK
PSH: push data now
(генер. не се користи)
RST, SYN, FIN:
команди за
воспоставување и
затворање на
конекција
бр. на бајти
кои може да
ги прими
примачот
Броење на
податочни бајти
(различно од
сегменти!)
Интернет
checksum
(како кај UDP)

## Slide 52: Секвентни броеви и ACK кај TCP
секвентни броеви:
  број на првиот бајт од сегментот од податочниот проток (во бајти)
потврди:
  секв. бр. на следниот очекуван бајт на другата страна
  кумулативен ACK
П: како испраќачот се справува со сегменти кои се вон редослед
  О: Не е специфицирано во TCP (зависи од имплементацијата)
source port #
dest port #
sequence number
acknowledgement number
checksum
rwnd
urg pointer
повратен сегмент
A
потврдени
испратени, се уште нема ACK
(“in-flight”)
корисни
не се уште
пратени
не се користат
големина на прозорец
N
  простор на секв. бр. кај испраќачот
source port #
dest port #
sequence number
acknowledgement number
checksum
rwnd
urg pointer
Испратен сегмент

## Slide 53: Секвентни броеви и ACK кај TCP
притиска
‘C’
хостот праќа ACK
за повратното‘C’
хостот праќа ACK
за ‘C’, и истото ‘C’ го препраќа
едноставно telnet сценарио
Хост B
Хост A
Seq=42, ACK=79, data = ‘C’
Seq=79, ACK=43, data = ‘C’
Seq=43, ACK=80

## Slide 54: TCP време на обиколка (RTT) и time-out
П: како да се постави вредноста за TCP time-out ?
поголема од RTT
  но RTT е променливо
многу мала: предвремени time-out, непотребни препраќања
многу голема: бавна реакција при губење на сегмент
П: како да се одреди RTT?
SampleRTT: измерено време од испраќањето на сегментот до примањето на ACK
  препраќањето не се зема предвид
SampleRTT е променливо, ни треба пофино предвидување на RTT
  средна вредност на неколку последователни мерења

## Slide 55: TCP време на обиколка (RTT) и time-out
EstimatedRTT = (1- )*EstimatedRTT + *SampleRTT
подвижна тежинска средна вредност – според експоненцијален закон
Влијанието на старите мерења се намалува експоненцијално
типична вредност:  = 0.125
RTT (милисекунди)
RTT: gaia.cs.umass.edu to fantasia.eurecom.fr
sampleRTT
EstimatedRTT
време (секунди)

## Slide 56: TCP време на обиколка (RTT) и time-out
интервал на time-out: EstimatedRTT + “безбедна граница”
  големи варијации на EstimatedRTT -> поголема безбедна граница
Треба да се одреди отстапувањето на SampleRTT од EstimatedRTT:
DevRTT = (1-)*DevRTT +
*|SampleRTT-EstimatedRTT|
(типично,  = 0.25)
TimeoutInterval = EstimatedRTT + 4*DevRTT
очекуван RTT
“безбедна граница”

## Slide 57: Содржина
3.1 Услуги на транспортниот слој
3.2 Мултиплексирање и демултиплексирање
3.3 Безконекциски пренос: UDP
3.4 Принципи на надежен пренос на податоци
3.5 Конекциски пренос на податоци: TCP
  структура на сегмент
  надежен пренос на податоци
  контрола на проток
  управување со конекција
3.6 Принципи на контрола на застој
3.7 TCP контрола на застој

## Slide 58: rdt кај TCP
TCP креира rdt услуга над ненадежниот IP протокол
  проточни сегменти
  кумулативни тајмери
  поединечен тајмер за препраќање
препраќањето е иницирано од:
  time-out
  дупликат потврди
на почеток да претпоставиме поедноставен TCP испраќач:
  ги игнорира потврдите кои се дупликат
  нема контрола на проток
  нема контрола на застој

## Slide 59: TCP настани кај праќачот:
кога прима податоци од апликациски слој:
креира сегмент со секв. бр.
секв. бр. е број на првиот податочен бајт во сегментот од протокот на бајти
стартува тајмер, доколку моментално нема активен тајмер
  тајмерот е за најстариот непотврден сегмент
  интервал на истекување: TimeOutInterval
time-out:
го препраќа сегментот кој предизвикал time-out
го рестартира тајмерот
прима ack:
доколку ack потврдува некој претходно непотврден сегмент
  ажурира што е потврдено
  стартува тајмер ако сè уште има непотврдени сегменти

## Slide 60: Препраќања кај TCP
изгубен ACK
Хост B
Хост A
Seq=92, 8 бајти
ACK=100
Seq=92, 8 бајти
X
time-out
ACK=100
предвремен time-out
Хост B
Хост A
Seq=92, 8 бајти
ACK=100
Seq=92, 8 бајти
time-out
ACK=120
Seq=100, 20 бајти
ACK=120
SendBase=100
SendBase=120
SendBase=120
SendBase=92

## Slide 61: Препраќања кај TCP
X
кумулативен ACK
Хост B
Хост A
Seq=92, 8 бајти
ACK=100
Seq=120, 15 бајти
time-out
Seq=100, 20 бајти
ACK=120

## Slide 62: Креирање на ACK кај TCP [RFC 1122, RFC 2581]
настани кај примачот
пристигнува редоследен сегмент
со очекуван секв. бр. Сите
податоци до секв. бр. се потврдени
пристигнува редоследен сегмент
со очекуван секв. бр. Постои
сегмент за кој не е пратен ACK
пристигнува сегмент кој е вон
редослед и со поголем секв. бр. од
очекуваниот. Детектира дупка во
секв. бр.
пристигнува сегмент кој парцијално
или целосно ја исполнува дупката
акции кај примачот
одложен ACK. Чека до 500ms
за нареден сегмент. Ако нема сегмент
праќа ACK
веднаш се испраќа кумулативен
ACK, со кој се потврдуваат двата
сегменти по редослед
веднаш испраќа дупликат ACK,
во кој се наведува секв.бр. на наредниот
очекуван бајт
веднаш испраќа ACK, доколку сегментот
почнува на долната граница од дупката

## Slide 63: TCP fast retransmit (брзо препраќање)
Времето за time-out е релативно долго:
  Големо доцнење пред да се препрати изгубениот пакет
Изгубените сегменти може да се детектираат преку дупликат ACK.
  Ако се изгуби сегментот, најверојатно за него испраќачот примил дупликат ACK.
Ако испраќачот прими 3 ACK за истиот сегмент
(“три дупликат ACK”), го препраќа непотврдениот сегмент со најмалиот секв. бр.
Нема да чека time-out
TCP fast retransmit

## Slide 64: TCP fast retransmit
X
Брзо препраќање откако испраќачот примил три
дупликат ACK
Host B
Host A
Seq=92, 8 бајти
ACK=100
timeout
ACK=100
ACK=100
ACK=100
Seq=100, 20 бајти
Seq=100, 20 бајти

## Slide 65: Содржина
3.1 Услуги на транспортниот слој
3.2 Мултиплексирање и демултиплексирање
3.3 Безконекциски пренос: UDP
3.4 Принципи на надежен пренос на податоци
3.5 Конекциски пренос на податоци: TCP
  структура на сегмент
  надежен пренос на податоци
  контрола на проток
  управување со конекција
3.6 Принципи на контрола на застој
3.7 TCP контрола на застој

## Slide 66: TCP контрола на проток
Апликациски
процес
TCP сокет
бафери на примачот
TCP
код
IP
код
апликација
ОС
Примач
Апликацијата може да ги отстранува податоците од TCP баферите ….
… побавно отколку што TCP
примачот испорачува
(т.е. испраќачот испраќа)
Од испраќач
Примачот го контролира испраќачот, за да не се преполни баферот кај примачот кога имаме случај на брз испраќач
Контрола на проток

## Slide 67: TCP контрола на проток
Баферирани податоци
Слободен простор
rwnd
RcvBuffer
TCP сегменти
Кон апликација
Примачот го “рекламира” слободниот простор во баферот со поставување на променливата rwnd во TCP заглавието
  RcvBuffer се поставува со опцијата socket (најчесто предодредената вредност е 4096 бајти)
  ОС автоматски ја нагодуваат RcvBuffer
Испраќачот го ограничува бројот на непотврдени податоци (“in-flight”) со вредноста на rwnd
Со тоа се гарантира дека баферот кај примачот нема да се преполни
Баферирање кај примачот

## Slide 68: Содржина
3.1 Услуги на транспортниот слој
3.2 Мултиплексирање и демултиплексирање
3.3 Безконекциски пренос: UDP
3.4 Принципи на надежен пренос на податоци
3.5 Конекциски пренос на податоци: TCP
  структура на сегмент
  надежен пренос на податоци
  контрола на проток
  управување со конекција
3.6 Принципи на контрола на застој
3.7 TCP контрола на застој

## Slide 69: Управување со конекција
Пред да се разменат податоци, испраќачот и примачот се „ракуваат“:
Се договараат да се креира конекција
Се договараат за параметрите на таа конекција
состојба на конекц.: ESTAB
променливи за конекц.:
  секв. бр. клиент-сервер
  сервер-клиент
  rcvBuffer големина кај сервер и клиент
application
network
состојба на конекц.: ESTAB
променливи за конекц.:
  секв. бр. клиент-сервер
  сервер-клиент
  rcvBuffer големина кај сервер и клиент
application
network
Socket clientSocket =
newSocket("hostname","port number");
Socket connectionSocket = welcomeSocket.accept();

## Slide 70: TCP 3-way handshake (ракување)
SYNbit=1, Seq=x
Бира иниц. секв. бр., x
праќа TCP SYN порака
ESTAB
SYNbit=1, Seq=y
ACKbit=1; ACKnum=x+1
бира иниц. секв. бр., y
праќа TCP SYNACK
порака,
ја потврдува SYN
пораката
ACKbit=1, ACKnum=y+1
прима SYNACK(x)
серверот е активен;
праќа ACK за SYNACK;
овој сегмент може да
содржи податоци
за серверот
прима ACK(y)
клиентот е активен
SYNSENT
ESTAB
SYN RCVD
сост. кај клиент
LISTEN
сост. кај сервер
LISTEN

## Slide 71: TCP: затворање на конекција
FIN_WAIT_2
CLOSE_WAIT
FINbit=1, seq=y
ACKbit=1; ACKnum=y+1
ACKbit=1; ACKnum=x+1
чека серверот да
ја затвори
конекцијата
може уште
да праќа
податоци
не праќа
податоци
LAST_ACK
CLOSED
TIMED_WAIT
чека дополнително
време од 2*max
време на живот на сегмент
CLOSED
FIN_WAIT_1
FINbit=1, seq=x
не може да праќа, но може да прима податоци
clientSocket.close()
состојба на клиент
состојба на сервер
ESTAB
ESTAB

## Slide 72: Содржина
3.1 Услуги на транспортниот слој
3.2 Мултиплексирање и демултиплексирање
3.3 Безконекциски пренос: UDP
3.4 Принципи на надежен пренос на податоци
3.5 Конекциски пренос на податоци: TCP
  структура на сегмент
  надежен пренос на податоци
  контрола на проток
  управување со конекција
3.6 Принципи на контрола на застој
3.7 TCP контрола на застој

## Slide 73: Принципи на контрола на застој
застој:
неформално: “многу испраќачи многу брзо испраќаат многу податоци, со кои мрежата не може да се справи”
многу различно од контрола на проток!
резултат:
  изгубени пакети (се преполнуваат баферите кај рутерите)
  големи доцнења (пакетите долго време се во редицата во баферите на рутерите)
спаѓа во топ 10 мрежни проблеми!

## Slide 74: Причини/цена за застој
два испраќачи, два примачи
еден рутер, бесконечни бафери
капацитет на излезен линк: R
нема препраќања
максимална пропусна моќ по врска: R/2
бесконечен споделен бафер на излезниот линк
хост A
оригинални податоци: lin
хост B
пропусна моќ: lout
R/2
R/2
lout
lin
R/2
delay
lin
големи доцнења како што генерирањето на нови податоци lin се приближува до капацитетот
Notes: Баферите кај рутерите се конечни, може да паднат пакети
Препраќање на пакети по time-out (може да се појават две копии од истиот пакет) – предвремен time-out – се намалуваат перформансите

## Slide 75: Содржина
3.1 Услуги на транспортниот слој
3.2 Мултиплексирање и демултиплексирање
3.3 Безконекциски пренос: UDP
3.4 Принципи на надежен пренос на податоци
3.5 Конекциски пренос на податоци: TCP
  структура на сегмент
  надежен пренос на податоци
  контрола на проток
  управување со конекција
3.6 Принципи на контрола на застој
3.7 TCP контрола на застој

## Slide 76: TCP контрола на застој: зголемување со додавање, намалување со делење (AIMD)
пристап: испраќачот ја зголемува ратата на пренос (window size), со што ја испитува корисната пропусна моќ, додека не се случи загуба
  Зголемување со додавање/additive: зголеми го cwnd за 1 MSS при секој RTT доколку нема загуба
  Намалаување со делење/multiplicative: намали го двојно cwnd по загубата
cwnd: TCP испраќач
големина на прозорецот за застој
AIMD пила:
испитување
на пропусната моќ
адитивно зголемувај го прозорецот…
…. по загуба истиот намали го двојно
време

## Slide 77: Детали за TCP контролата на застој
ограничување на преносот кај испраќачот
cwnd е динамички, зависи од сликата кај приемникот за состојбата на мрежата
TCP рата на испраќање:
приближно: испрати cwnd број на бајти, чекај RTT за ACK, потоа испрати уште бајти
последно
потврден
бајт
испратен, сè уште не потврден
последно испратен бајт
cwnd
LastByteSent-
LastByteAcked
<
cwnd
простор на секв.бр. кај испраќачот
rate
~
~
cwnd
RTT
bytes/sec

## Slide 78: TCP Slow Start (бавен старт)
кога ќе се воспостави конекција, зголеми ја ратата експоненцијално до првата загуба:
  иницијално cwnd = 1 MSS
  двојно cwnd при секој RTT
  т.е. cwnd++ при секој примен ACK
заклучок: иницијалната рата е мала, но расте многу брзо
хост A
еден сегмент
RTT
хост B
време
два сегменти
четири сегменти

## Slide 79: TCP: детекција и реакција при загуба
time-out како индикација за загуба:
  cwnd се враќа на 1 MSS;
  прозорецот повторно расте експоненцијално (slow start) до одреден праг (ssthresh), по што расте линеарно
3 дупликат ACK како индикација за загуба: TCP RENO
  дупликат ACKs покажуваат дека мрежата може да пренесе дел од сегментите
  cwnd се преполовува, по што расте линеарно
TCP Tahoe секогаш го поставува cwnd на 1 (при time-out или 3 дупликат ack)

## Slide 80: TCP: од slow start кон избегнување на застој (Congestion Avoidance)
П: кога од експоненцијално зголемување треба да се премине на линеарно?
A: кога cwnd ќе постигне половина од неговата вредност пред time-out
имплементација:
променлив ssthresh
при загуба, ssthresh се поставува на 1/2 од cwnd пред да настане загубата

## Slide 81: Транспортен слој: сумарно
принципите врз кои се засноваат услугите на транспортниот слој:
  мултиплексирање, демултиплексирање
  надежен пренос на податоци (rdt)
  контрола на проток
  контрола на застој
Интернет протоколи
  UDP
  TCP
следно:
го напуштаме работ на мрежата (апликациски и транспортен слој)
ќе го проучуваме мрежното јадро
  податочна рамнина
  контролна рамнина